## Slide 1
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO
ROBOT SÁU CHÂN
NHÓM 08
ĐOÀN VĂN THẮNG
TRẦN TRUNG TÍN
HỒ THỊ TRÚC LINH
Đề Tài:
GVHD: PHAN THỊ THANH VÂN

## Slide 2
Nội dung báo cáo
Yêu cầu công nghệ
Sơ đồ khối
Linh kiện sử dụng
Lưu đồ thuật toán trên vi điều khiển
Lưu đồ thuật toán trên smartphone
Mô hình sau khi hoàn thành
2
3
4
5
6
1
ĐỒ ÁN NHÓM 8

## Slide 3
1. Yêu cầu công nghệ
ĐỒ ÁN NHÓM 8
Có thể di chuyển tốt trên địa hình bằng phẳng
Thực hiện một số động tác đơn giản như nhún, xoay,…
Được điều khiển thông qua smartphone
ROBOT6 CHÂN

## Slide 4
KHỐI NGUỒN
VI ĐIỀU KHIỂN
MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ
MODULE BLUETOOTH
SMART PHONE
DC SERVO
MẠCH HẠ ÁP
2. Sơ đồ khối
5V
3V3
4/15

## Slide 5
ĐỒ ÁN NHÓM 8
3. Linh kiện sử dụng
Chức năng
Cung cấp năng lượng cho hệ thống
Loại pin: Lithium Battery
Điện áp: 3.6V
Dung lượng: 3000mAh
Dòng xả liên tục: 15-20A
Khối lượng: 45g
        Thông số kĩ thuật
    Pin sạc 18650
5/15

## Slide 6
ĐỒ ÁN NHÓM 8
3. Linh kiện sử dụng
Chức năng
Hạ áp xuống 3.3V, 5V cung cấp cho vi điều khiển và mạch điều khiển
Vin: 4 – 38V
Vout: 1.5 – 36V
Dòng điện ra: 0 - 5A
Công suất: 75W
Tần số: 180KHz
        Thông số kĩ thuật
    Module hạ áp DC-DC XL4015 5A
        XL4015 5A
6/15

## Slide 7
ĐỒ ÁN NHÓM 8
3. Linh kiện sử dụng
Module bluetooth HC05
Chức năng
  Nhận tín hiệu được gửi từ smartphone gửi đến vi điều khiển MSP430
Nguồn cấp: 3,3V -> 5VDC
Chuẩn truyền thông UART
Frequency: 2.4 GHz ISM band
Kích thước: 15.2 x 35.7 x 5.6mm
        Mạch thu phát Bluetooth HC-05
        Thông số kĩ thuật
7/15

## Slide 8
ĐỒ ÁN NHÓM 8
3. Linh kiện sử dụng
    Vi điều khiển MSP430
Kit MSP430 (16bit)
Chức năng
  Nhận tín hiệu được gửi từ smartphone thông qua module bluetooth HC05
  Xử lí, xuất tín hiệu điều khiển động cơ servo
Nguồn cấp: 1.8V – 3.6V
Vi điều khiển 16 bit
24 I/O pin
2 timer 16 bit 3 mode
Giao thức truyền thông: UART,
SPI, I2C,…
        Thông số kĩ thuật
8/15

## Slide 9
ĐỒ ÁN NHÓM 8
3. Linh kiện sử dụng
Mạch điều khiển PWM PCA9685
Chức năng
  Nhận tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển
  Xuất xung PWM để điều khiển động cơ servo
Nguồn cấp: 2.2 – 5.5V
Độ phân giải: 12bit
16 ngõ ra PWM
Giao tiếp: I2C
        Thông số kĩ thuật
        Mạch điều khiển PWM PCA9685
9/15

## Slide 10
ĐỒ ÁN NHÓM 8
3. Linh kiện sử dụng
Chức năng
Dẫn động các khớp, giúp robot di chuyển và thực hiên các động tác cơ bản
Nguồn cấp: 4.8V ~ 6V DC
Tốc độ quay: 0.11s/60° (5V)
Góc quay:180°
Bánh răng: kim loại
Lực kéo: 1.8kg/cm(4.8V ),2.2kg/cm(6V)
Trọng lượng: 13.4g
        Thông số kĩ thuật
    Động cơ Servo MG90S
        Động cơ Servo MG90S
10/15

## Slide 11
ĐỒ ÁN NHÓM 8
4. Lưu đồ thuật toán trên smartphone
Bắt đầu
Đ
S
S
S
Khởi tạo giao diện
Thông báo trên điện qua
Bật bluetooth
TK HC05
Chuyển sang giao diện điều khiển
Đ
Đ
Xoay trái
Xoay phải
Lùi
Tiến
Động tác khác
S
S
S
S
Kết thúc
Truyền ký tự 0 or 10
Kết thúc
Truyền ký tự 1 or 11
Kết thúc
Truyền ký tự 2 or 12
Kết thúc
Truyền ký tự #
Kết thúc
Truyền ký tự 3 or 13
Đ
Đ
Đ
Đ
11/15
Kết thúc

## Slide 12
5. Lưu đồ thuật toán trên vi điều khiển
Bắt đầu
Đ
S
S
Khởi tạo UART
Nhận dữ liệu từ HC05
Đ
Nhận kí tự 3 or 3
Nhận kí tự 2 or 12
Nhận kí tự 1 or 11
Nhận kí tự 0 or 10
Nhận kí tự #
S
S
S
S
Kết thúc
Thao tác Tiến
Kết thúc
Thao tác Lùi
Kết thúc
Thao tác xoay phải
Kết thúc
Thao tác khác
Kết thúc
Thao tác xoay trái
Đ
Đ
Đ
Đ
12/15
Kết thúc

## Slide 13
6. Sản phẩm hoàn thành
Giao diện điều khiển trên smartphone
13/15
Robot sáu chân

## Slide 14
6. Mô hình sau khi hoàn thành
14/15
Video demo thử mô hình

## Slide 15
THANKS FOR LISTENING
15/15

## Slide 16
STT | Tên linh kiện | Giá tiền | Số lượng
1. | Kit MSP430 | 380.000VND | 1
2. | Servo MG90S | 65.000VND | 12
3. | Module PWM PCA9685 | 82.000VND | 1
4. | Module Bluetooth HC-05 | 80.000VND | 1
5. | Mạch giảm áp LM2596 | 22.000VND | 2
6 | In 3D | 450.000VND | 
7. | Chi phí khác | 200.000VND | 
Tổng tiền | Tổng tiền | 2.016.000VND | 
SƠ ĐỒ TỔNG THỂ

## Slide 17
SƠ ĐỒ TỔNG THỂ